AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Antônio Carlos torna pública a SEGUNDA ALTERAÇÃO DO EDITAL do Processo Licitatório nº 018/2018, Pregão Presencial nº 012/2018, comunicando a todos os interessados que:

Onde se lê:

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018

### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

QUADRO DE QUANTITATIVOS,  ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

LOTE I :  RETROESCAVADEIRA

| Item | Quant. | Especificação | Valor total Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Retroescavadeira Nova, fabricação nacional; Ano: 2018, tração 4x4 seguintes especificações: 1.1 Motor diesel, turboalimentado, com potência mínima de 79HP, 4 cilindros; 1.2 - Peso operacional mínimo de 7.600 kg; 1.3 - Transmissão com 4 marchas avante e 4 à ré; 1.4 - Direção Hidráulica nas rodas dianteiras; 1.5 - Caçamba da carregadeira frontal de volume nominal mínimo de 0,80 m3, 1.7 - Caçamba da retroescavadeira com 700 mm de largura, profundidade de escavação de 4,40m, 1.6 - Cabine fechada com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); 1.7 - Assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança; 1.8 - Ar condicionado (quente e frio); 1.9 - Pneus traseiros 16,9x24 (10 lonas) ou superior, fornecidos no mercado nacional; 1.10 - Espelhos retrovisores externos; 1.11 - Faróis de trabalho dianteiros e traseiros para trabalhos noturnos; 1.12 - Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais; 1.13 - Alarme de deslocamentos a ré; 1.14 - Lavadores e limpadores do para-brisa (vidro dianteiro). 1.15- O Motor do equipamento deve ser o mesmo da fabricante da retroescavadeira. | R$ 215.000,00 |
|  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 215.000 |

- A licitante deverá possuir revenda e oficina própria ou autorizada que efetue a assistência técnica e reposição de peças num raio de no máximo 100 km da sede do município.

- O Item cotado deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas.

Valor total do lote: R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Leia-se:

LOTE I :  RETROESCAVADEIRA

| Item | Quant. | Especificação | Valor total Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Retroescavadeira Nova, fabricação nacional; Ano: 2018, tração 4x4 seguintes especificações: 1.1 Motor diesel, turboalimentado, com potência mínima de 79HP, 4 cilindros; 1.2 - Peso operacional mínimo de 7.600 kg; 1.3 - Transmissão com 4 marchas avante e 4 à ré; 1.4 - Direção Hidráulica nas rodas dianteiras; 1.5 - Caçamba da carregadeira frontal de volume nominal mínimo de 0,80 m3, 1.7 - Caçamba da retroescavadeira com 700 mm de largura, profundidade de escavação de 4,40m, 1.6 - Cabine fechada com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); 1.7 - Assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança; 1.8 - Ar condicionado (quente e frio); 1.9 - Pneus traseiros 16,9x24 (10 lonas) ou superior, fornecidos no mercado nacional; 1.10 - Espelhos retrovisores externos; 1.11 - Faróis de trabalho dianteiros e traseiros para trabalhos noturnos; 1.12 - Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais; 1.13 - Alarme de deslocamentos a ré; 1.14 - Lavadores e limpadores do para-brisa (vidro dianteiro). | R$ 215.000,00 |
|  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 215.000 |

- A licitante deverá possuir revenda e oficina própria ou autorizada que efetue a assistência técnica e reposição de peças num raio de no máximo 100 km da sede do município.

- O Item cotado deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas.

Valor total do lote: R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

As demais disposições permanecem inalteradas.

Antônio Carlos, 07 de fevereiro de 2018.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal