AVISO DE ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 113/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2018

Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para os consultórios odontológicos para as equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Antônio Carlos/SC, por meio de repasse de recurso do Fundo Nacional de Saúde, mediante Termos de Compromisso n. 4201201712200033991 e n. 4201201712191218533.

Considerando a impugnação apresentada pela empresa MF DE ALMEIDA E CIA LTDA EPP, considera-se necessária a adequação das exigências solicitadas por esta Municipalidade referente ao item 11, em homenagem ao princípio da competitividade, razão pela qual segue retificação de especificação do item conforme segue:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N. 113/2018

### PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2018

QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 02 | KIT | CADEIRA: Volta Zero; 3 Posições de Trabalho Programáveis; Botão stop de emergência; Cabeceira Multiarticulada; Braço esquerdo fixo e o direito escamoteável; Caixa de conexões integrada; Encosto anatômico EX;Posição de emergência (-5° no encosto);Pedal joy stick na base; Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo;Dois motores (isentos de óleo). EQUIPO: acoplado, braço flex com travamento pneumático e capacitivo;seringa tríplice;1 terminal para alta rotação borden; 1 termina para baixa rotação borden com refrigeração por spray;pedal progressivo para acionamento das pontas; bandeja única em inox; sitema de antirrefluxo, válvula antirretratação; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos. REFLETOR: Estrutura em polímero injetado; Lâmpada LED; Intensidade gradual de 8.000 a 25.000 LUX; On/Off na base da cadeira;Braço balanceado com mola. UNIDADE DE ÁGUA: Rebatível em 90°;2 sugadores Venturi com Ø6,5mm e Ø9,5mm para cânula descartável;Cuba Translúcida removível;Acionamento da água da cuba no pedal com timer;Mangueiras embutidas. | R$ 18.839,67 | R$ 37.679,33 |

LEIA-SE:

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N. 113/2018

### PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2018

QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 02 | KIT | CADEIRA: Volta Zero; 3 Posições de Trabalho Programáveis; Botão stop de emergência; Cabeceira Multiarticulada; Braço esquerdo fixo e o direito escamoteável; Caixa de conexões integrada; Encosto anatômico; Pedal joy stick na base; Dois motores (isentos de óleo);Estofamento com revestimento em PVC laminado, asséptico sem costura; Sistema elétrico 110/220V - 24V – 50 - 60 Hz; EQUIPO: acoplado, braço flex com travamento pneumático e capacitivo; seringa tríplice;1 terminal para alta rotação borden; 1 termina para baixa rotação borden com refrigeração por spray; pedal progressivo para acionamento das pontas; bandeja única em inox; válvula antirretratação; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos. REFLETOR: Estrutura em polímero injetado; Lâmpada LED; Intensidade gradual de no mínimo 20.000 LUX; On/Off na base da cadeira; Braço balanceado com mola. Cabeçote em alumínio fundido e puxador incorporado; Lâmpada halógena H3; Espelho multifacetado, com luz branca e fria. Liga e desliga do refletor na base da cadeira. Refletor acoplado ao equipo ou a cadeira. UNIDADE DE ÁGUA: Rebatível em 90°; 2 sugadores Venturi com Ø6,5mm e Ø9,5mm para cânula descartável; Cuba removível; Acionamento da água da cuba no pedal com timer; Mangueiras embutidas. | R$ 18.839,67 | R$ 37.679,33 |

Diante da alteração excluir exigências do descritivo, ampliando o caráter competitivo, consideramos não ser prejudicial à formulação das propostas, a teor do que dispõe o art. 21, §4º, da Lei n. 8.666/1993, razão pela qual a data do certame e as demais disposições permanecem inalteradas.

Antônio Carlos/SC, 12 de setembro de 2018.

Geraldo Pauli

Prefeito Municipal

# Text boxes

#### ESTADO DE SANTA CATARINA

#### MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro

Fone: (48) 3272.8617 – 3272.8618

E-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br